РЕТРАНСЛЯТОР RACIO

Руководство пользователя

Введение

Благодарим Вас за покупку ретранслятора RACIO –универсального и надежного профессионального устройства, обеспечивающего устойчивую высококачественную связь в любых условиях.

Перед началом работы,  пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство

и ознакомьтесь с особенностями использования ретранслятора.

Применение

- подземные парковки или подземные этажи в высотных зданиях

- отели, зоны развлечений и другие зоны отсутствия радиоприема

- связь между автомобилями в колонне

- горная промышленность, порты, леса и т.п.

Особенности

- компактный, сверхнадежный, пылевлагозащищенный

- легко устанавливается как в стационарном, так и мобильном варианте

- возможность выбора источника питания устройства с соответствующим сетевым адаптером с выходным напряжением от 12 до 24 В или с использованием бортовой сети автомобиля

- выбор антенны в зависимости от условий использования

Информация о безопасности

Пожалуйста, внимательно изучите эту информацию  для ознакомления с новым профессиональным ретранслятором RACIO:

- напряжение питания – 12 – 24 В

- при вертикальной установке ретранслятора располагайте ввод питающего напряжения снизу для предотвращения короткого замыкания  из-за попадания влаги в корпус устройства

- не пытайтесь разбирать ретранслятор. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному инженеру

- выключайте ретранслятор в местах, где запрещено использование радиосредств

- не размещайте ретранслятор вне автомобиля (на крыше, на багажнике)

- выключайте ретранслятор во взрывоопасных  и огнеопасных средах

- не оставляйте ретранслятор под дождем, во влажных и пыльных местах

- не оставляйте надолго ретранслятор  на солнце. Никогда не размещайте ретранслятор на панели у лобового стекла автомобиля, а также  вблизи сердечных стимуляторов.

- при установке внешней антенны используйте грозозащиту, а корпус ретранслятора должен быть заземлен

Устранение неполадок

| Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- |
| Индикатор питания не горит. Ретранслятор не включается. | Проверьте кабель и адаптер питания |
| Ретранслятор не принимает сигнал, индикатор приема не горит | К ВЧ разъему не подключен кабель. Антенный кабель поврежден Передающая радиостанция находится слишком далеко от ретранслятора |
| Индикатор приема горит, индикатор передачи не горит | Ошибка в программировании CTCSS/DCS кодировок или частот |
| Начальная часть разговора не передается | Нажмите кнопку PTT на 0,5 сек, затем начинайте говорить, эта задержка позволит передать начало разговора. Причиной задержки может быть декодирование CTCSS/DCS и иного сигналинга. |
| Индикатор приема горит, индикатор передачи горит, но абонент не может принять сигнал от ретранслятора | К ВЧ разъему не подключен кабель. Антенный кабель поврежден Принимающая радиостанция находится слишком далеко от ретранслятора |